福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：福建船政交通职业学院数字化教室（一期）改造项目货物类采购项目

备案编号：K-CZJTXYU-GK-201811-B4437-IDN

招标编号：[3500]MZZJ[GK]2018052

采购人： 福建船政交通职业学院

代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司

2018年12月

第一章   投标邀请

福建省闽咨造价咨询有限公司采用公开招标方式组织福建船政交通职业学院数字化教室（一期）改造项目货物类采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：K-CZJTXYU-GK-201811-B4437-IDN。

2、招标编号：[3500]MZZJ[GK]2018052。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：进口产品：不适用。节能产品：适用本项目，按照投标截止前最新一期节能清单执行。环境标志产品：适用本项目，按照投标截止前最新一期环境标志清单执行。信息安全产品：适用本项目。小型、微型企业：适用本项目。监狱企业：适用本项目。促进残疾人就业：适用本项目。信用记录：适用本项目，按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册会员账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：福建船政交通职业学院

地址：福州市仓山区首山路112号

联系方法：0591-83511211

13、代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司

地址：福州市鼓楼区五四路158号环球广场B座13层

联系方法：18659172097

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建省闽咨造价咨询有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 教学专用仪器1 否 1（批） 369,590.0000 1-2 投影仪 否 3（台） 65,400.0000 1-3 投影仪 否 18（台） 356,400.0000 1-4 教室智能系统 否 39（台） 721,500.0000 1-5 教学电脑 否 24（台） 94,800.0000 1-6 可触摸显示终端 否 29（台） 81,200.0000 1-7 教学专用仪器2 否 1（批） 3,022,558.0000 1-8 其他台、桌类 否 1（批） 532,508.0000 1-9 其他椅凳类 否 1（批） 788,260.0000 1-10 装修工程 否 1（项） 759,590.0000 1-11 行业应用软件 否 1（批） 304,500.0000 | 7096306 | 141926 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |
| --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：为避免系统重复建设，降低系统复杂度，保证后期维护、使用的便捷性，采购人将统一组织勘查现场，各潜在投标人需勘查现场的，在开标时间前的第5个工作日当日10:00分在福建船政交通职业学院正大门集合，采购人统一组织，预期不候。（注：勘查现场以不记名方式进行。） |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本2份，报价部分的正本1份、副本2份，技术商务部分的正本1份、副本2份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建省闽咨造价咨询有限公司不承担责任。 （3）其他：无。 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建省闽咨造价咨询有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建省闽咨造价咨询有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：福建省财政厅（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址cz.fjzfcg.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他：2.1、本项目的招标代理服务费由中标人支付。招标代理服务费参照国家计委《关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）货物类收费标准向中标人收取。中标人应在领取中标通知书的同时，可以现金、转帐或电汇方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。2.2、在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，评标委员会将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内（一般在半个小时内须到达评标地点）不能提交原件的，评标委员会可以对有异议的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。 |
| 备注 | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |
| --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建省闽咨造价咨询有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建省闽咨造价咨询有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省闽咨造价咨询有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省闽咨造价咨询有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省闽咨造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建省闽咨造价咨询有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建省闽咨造价咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省闽咨造价咨询有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建省闽咨造价咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省闽咨造价咨询有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建省闽咨造价咨询有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省闽咨造价咨询有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省闽咨造价咨询有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建省闽咨造价咨询有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省闽咨造价咨询有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建省闽咨造价咨询有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省闽咨造价咨询有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省闽咨造价咨询有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省闽咨造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省闽咨造价咨询有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建省闽咨造价咨询有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建省闽咨造价咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省闽咨造价咨询有限公司提出询问，福建省闽咨造价咨询有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省闽咨造价咨询有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发展和改革委员会《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）的产品。环境标志产品指列入财政部、生态环境部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品（以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”）范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建省闽咨造价咨询有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省闽咨造价咨询有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省闽咨造价咨询有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形。

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省闽咨造价咨询有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建省闽咨造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建省闽咨造价咨询有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省闽咨造价咨询有限公司统一对外发布。

②对福建省闽咨造价咨询有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1

明细

技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分的50%。

质保期不满足招标文件要求的，按无效标处理。

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建省闽咨造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。可享受该项优惠政策的，必须提供如下证明材料（投标供应商若提供其他企业制造的产品的，必须同时提供以下证明材料，否则不予价格扣除）：①、供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；②、符合中小企业划分标准（投标供应商参照工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定）规定，且列明所属行业，并根据《工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定》中“各行业划分标准”要求提供证明材料；A、涉及营业收入、资产总额划型的企业：应提供该企业经有资质的第三方会计师事务所审计的2017年度财务会计报表（应能体现营业收入、资产总额）；B、涉及从业人员划型的企业：应提供该企业参与投标截止时间前三个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料。【证明材料包括以下内容：实行电子缴纳方式的，应提供本企业所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的缴纳社会保险资金证明】。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的相应材料，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。残疾人福利性单位认定标准详见《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）（网址： http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm）。 注：（1）供应商除按以上要求提供相关有效的证明材料外，还必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供《三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料》中规定的相应的内容及材料，否则不予价格扣除。 （2）除第3条规定情形（属残疾人福利性单位）外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （3）若所投标产品为进口产品的或若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。 （4）若供应商所提供的相应材料有相互矛盾，评审时将不予价格扣除优惠。 |

②技术项（F2×A2）满分为45分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物 的技术响应情况 | 35 | 根据各投标人所投货物技术性能、功能以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，其中带“★”为关键技术指标，不允许负偏离，否则其投标文件无效；带“▲”的为核心技术指标，偏离一项扣3分；其它技术参数，每负偏离一项扣1分；正偏离不加分。 【注：招标文件中若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）】 |
| 整体规划及设计 | 2 | 根据各投标人提供的效果图纸（31号楼6种形态教室，包括大教室，小教室，4种交互型教室，每种教室包括整体鸟瞰效果图、正视全局效果图）由评委进行评分，完整提供且设计优秀美观的得2分，提供部分图纸或设计一般的得1分，其它不得分。 |
| 平台对接演示 | 4 | 1、对各个平台（大数据可视化分析平台、智能管控平台、资产运维跟踪平台、教学督导评价平台、录播集中管理平台）实现教学管理一体化模式进行模拟演示，演示功能包括实现单点登录（即登录一次即可进入所有平台）、统一用户界面（即各平台在一个界面中显示）、统一权限设置及管理；（满分2分） 2、对学校现有其它教室的网络中控接入一体化教学管理系统平台中进行统一管理及控制，控制原有教室的网络中控进行上课、下课操作，实现所有教室的统一管理。（满分2分，教室原有的网络中控由采购方统一提供） 注：现场演示结果与投标文件响应情况不一致的，以现场演示结果为准，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。 |
| 教室智能系统样机演示 | 4 | 1、智能终端主机演示要求：支持视音频解码功能，能够接收远端网络传输而来的视音频流信号直接解码输出（满分1分）； 2、智能终端主机演示要求：主机内嵌安卓系统，可以通过液晶编程控制面板一键切换至安卓系统操作界面，并且打开word、excel、ppt等办公文档（满分1分）； 3、智能终端主机演示要求：主机支持课件实时采集编码功能，通过vlc等通用播放器软件访问教室智能终端主机设备IP地址即可播放课件画面视频流（满分1分）； 4、液晶控制面板演示要求：面板具备可编程能力，现场提供不少于2种不同面板界面的快速烧写功能演示（满分1分）。 注：1、现场演示结果与投标文件响应情况不一致的，以现场演示结果为准，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。 2、样机封存说明：本次投标的演示样机教室智能系统设备，在投标结束后，由招标代理机构统一进行封存，待中标结果公示后，中标供应商的投标演示样机由招标代理机构送至采购单位后，作为后期项目验收的依据。其它未中标投标人，在中标结果公示后，七个工作日内到招标代理机构领取。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 综合实力 | 4 | 1、核心产品制造商通过ISO9000系列质量管理体系认证的得1分（认证范围包括计算机应用软件的开发、信息系统集成及服务）；（需提供相关证书复印件，加盖投标人公章，原件备查，否则不得分）； 2、核心产品制造商通过省级以上（含省级）高新技术企业认定证书的得1分；（需提供相关证书复印件，加盖投标人公章，原件备查，否则不得分）； 3、核心产品制造商通过软件企业认证，具有软件定制开发能力得1分；（需提供相关证书复印件，加盖投标人公章，原件备查，否则不得分）； 4、核心产品制造商通过科技型企业认证，得1分；（需提供相关证书复印件，加盖投标人公章，原件备查，否则不得分）。 |
| 业绩 | 2 | 评委会根据投标人提供从2016年1月1日至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）的教育行业类似案例且金额100万元以上,每提供一个得1分，满分2分。【投标人须提供该项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书、采购合同或与业主单位签订正式合同协议书以及能够证明该项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。评标过程未提供相关证明文件复印件或填报不实的不得分；合同履行过程发现本项有虚假者，取消其资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。】 |
| 售后服务 | 3 | 投标人总部注册设立在福州市的并提供完善售后服务方案的得3分； 投标人在福州市设有分公司和办事处的并提供完善售后服务方案的得2分； 投标人未在福州市设立机构的但可提供完善售后服务方案的得1分 投标人未在福州市设立机构的也不能提供完善售后服务方案的不得分 （须提供可以佐证以上机构的证明文件及地址、联系人、联系方式等,否则不得分）。 |
| 技术培训承诺情况 | 1 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、 减排、环境标志产品部分 | 7.2 | 1、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及财政部发布的最新一期节能产品的规定，计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频监控设备、便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内产品，否则投标无效，同时提供列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》。若属于《节能产品政府采购清单》内非政府强制采购节能产品的，在同等条件下，优先采购清单中的产品。 2、属于非强制性节能、减排、环境标志清单内产品的加分 同一项目内的节能、减排、环境标志报价总金额占本项目报价总金额比率： （1）20%（含20%）以下：①在价格评标项得分的基础上另加价格评标项总分值的4%；②在技术评标项得分的基础上另加技术评标项总分值的4%； （2）20%-50%（含50%）：①在价格评标项得分的基础上另加价格评标项总分值的6%；②在技术评标项得分的基础上另加技术评标项总分值的6%； （3）50%以上：①在价格评标项得分的基础上另加价格评标项总分值的8%；②在技术评标项得分的基础上另加技术评标项总分值的8%。 注：（1）投标供应商须按照招标文件中第五章首次响应文件格式如实填写并提供《附件7-2优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料》中规定的相关材料，并提供所投产品在《节能产品政府采购清单》(可从中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn下载)中所在页的完整页面打印件，标明上述所投产品的具体位置，以及节能产品的认证证书复印件并加盖投标人公章。否则不予加分。（2）本项目发布招标公告之后，若财政部有发布最新一期节能清单，评审当天将执行最新一期节能清单。 （3）若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复加分。属于政府强制采购的节能产品不享受加分。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

招标货物一览表

| 合同包 | 品目号 | 采购项目货物名 称 | 数量 | 预算价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 教学专用仪器1 | 1批 | 369590 |
|  | 2 | 投影仪 | 3台 | 65400 |
|  | 3 | 投影仪 | 18台 | 356400 |
|  | 4 | 教室智能系统（核心产品） | 39套 | 721500 |
|  | 5 | 教学电脑 | 24台 | 94800 |
|  | 6 | 可触摸显示终端 | 29台 | 81200 |
|  | 7 | 教学专用仪器2 | 1批 | 3022558 |
|  | 8 | 其他台、桌类 | 1批 | 532508 |
|  | 9 | 其他椅凳类 | 1批 | 788260 |
|  | 10 | 装修工程 | 1项 | 759590 |
|  | 11 | 行业应用软件 | 1批 | 304500 |
| 合计 | 人民币柒佰零玖万陆仟叁佰零陆元整（￥ 7096306元） |

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

1、项目建设需求及功能要求

1.1改造场地

1、2号楼1-1，1-2，1-3，1-4，1-5，1-6，2-2，2-3录播教室；

2、2号楼2-4，2-5智慧教室；

3、31号楼1-4层多媒体教室（28间，其中409教室一分为二改造为2间教室，实为29间）。

1.2主要用途

通过改造使教室具备智能控制及管理、校本资源建设、教学交互、资产运维跟踪管理、教学督导评价等功能；且通过为广大师生提供更加智能、更加智慧的教学及学习空间，为老师提供更加先进灵活的教学手段、为学生提供更加广泛的学习办法及更加舒适的学习环境。

1.3建设需求及功能要求

1.3.1  2号楼（1-1，1-2，1-3，1-4，1-5，1-6，2-2，2-3）录播教室

（1）对每间教室现有门框及门体进行重新油漆处理，做到光滑如新；

（2）每间教室增加智能门禁系统，支持刷卡开门和密码开门功能，并与学校一卡通进行对接，实现一卡通开关门，且可通过后台管理平台进行授权配置；

（3）每间教室增加音箱、功放、无线手持话筒(含话筒架)一套，满足教学扩声使用；

（4）每间教室增加IP电话套件，以便和教学管理中心实现IP对讲；

（5）每间教室门口增加一台电子班牌，可随时播放校内通知资讯、并显示本教室的课表信息及教室内的课堂情况等，配套统一管理平台进行管理及发布；

（6）每间教室配备智能化系统，实现多媒体设备智能管控、物联网(空调、灯光、电风扇等)管控、摄像机云台控制、无线投屏(实现单屏双画面投屏)、设备数据采集发送、环境检测、课表联动等功能；

（7）更换现有灯光，全部换成LED护眼灯光，并实现物联远程管控；

（8）拆除现有电风扇并更换可物联管控电风扇；

（9）拆除现有课桌椅并修复地面，打包旧课桌椅运输到学校指 定位置；

（10）每间教室更换为更加美观、更加牢固的全新课桌椅（110位/间）；

（11）对其中3间教室后端的凸起建筑物进行拆除并修复拆除后墙面、地面；

（12）每间教室增加1个挂钟（后墙）用于时间显示。

1.3.2  2号楼（2-4，2-5）智慧教室

（1）增加配备平板电脑24台，用于2-4、2-5两间智慧教室的信息化教学使用，并增加一台平板电脑充电车便于所有平板电脑进行统一充电及管理；

（2）每间教室增加IP电话套件，以便和教学管理中心实现IP对讲；

（3）每间教室增加智能门禁系统，支持刷卡开门和密码开门功能，并与学校一卡通进行对接，实现一卡通开关门，且可通过后台管理平台进行授权配置；

（4）增加4台55寸显示屏用于2-4智慧教室小组讨论使用，并配备无线投屏系统实现小组分组投屏，配置伸缩支架实现180度推拉伸缩；

（5）每间教室门口增加一台电子班牌，可随时播放校内通知资讯、并显示本教室的课表信息及教室内的课堂情况等，配套统一管理平台进行管理及发布；

（6）每间教室增加无线领夹话筒以满足不同老师的使用需求；

（7）每间教室配备智能化系统，实现多媒体设备智能管控、物联网(空调、灯光、电风扇等)管控、摄像机云台控制、无线投屏(实现单屏双画面投屏)、设备数据采集发送、环境检测、课表联动等功能；

（8）每间教室增加两个挂钟（一前一后）用于时间显示。

1.3.3  31号楼大教室（8间：107、108、207、208、307、308、407、408）

（1）8间教室分布在31号楼1-4层，每一层2间，拟改造为4间合班教室（采用固定桌椅，每层1间）和4间翻转探究型教室（采用多种类型移动课桌椅，每层1间）；

（2）107教室配备全新5000流明激光工程投影机（采用16:10比例），提供25000小时的激光光源寿命，并配备120寸电动幕布；

（3）108、208教室拆除现有投影机配备全新5000流明激光工程投影机（采用16:10比例），提供25000小时的激光光源寿命，并配备120寸电动幕布；

（4）207、307、308、307、408教室保留现有激光投影机；

（5）每间教室配备1块可双面推拉搪瓷白板，尺寸3.5米*1.4米，用于教师教学板书；

（6）拆除教室现有讲台、黑板、音箱、功放等老旧多媒体设备；

（7）每间教室新增配备教学音箱（4只）、教学功放及无线手持话筒（含话筒架）；

（8）每间教室配备一张讲台；

（9）增加107、108教室教学电脑（并搭载21.5寸触摸显示屏），更换207、307、308教室教学电脑（并搭载21.5寸触摸显示屏），利旧保留208、407、408教室教学电脑（更换显示屏为21.5寸触摸显示屏）；

（10）每间教室后端增加长约4米的玻璃书写板，用于学生讨论的书写屏；

（11）每间教室配备智能化系统，实现多媒体设备智能管控、物联网(空调、灯光、电风扇等)管控、摄像机云台控制、无线投屏(实现单屏双画面投屏)、设备数据采集发送、环境检测、课表联动等功能；

（12）每间教室增加IP电话套件，以便和教学管理中心实现IP对讲；

（13）每间教室配备4K老师摄像机+4K录播系统，实现全自动课堂录制功能，关联课表后实现自动化录制，实现教学资源沉淀、教学点评、远程听评课、教学观摩督导等功能；

（14）每间教室拆除现有课桌椅并修复地面，打包旧课桌椅运输到学校指 定位置；

（15）其中4间教室更换为更加美观、更加牢固的全新固定课桌椅（110位/间）；

（16）其中4间教室更换为自由组合式课桌椅，包括圆形组合式桌椅，单人组合式桌椅、半圆组合式桌椅等；

（17）每间教室拆除现有讲台区域，重新搭建讲台踏台(抬高15cm)，铺设防滑玻化砖；

（18）保留现有门框及门体，增加智能门禁系统，支持刷卡开门和密码开门功能，并与学校一卡通进行对接，实现一卡通开关门，且可通过后台管理平台进行授权配置；

（19）每间教室进行电路改造及铺设，把照明电路及设备电路分离，实现分开管理，并接入物联管控，实现远程管理；

（20）更换现有灯光，全部换成LED护眼灯光，并实现物联远程管控；

（21）拆除现有脱落天花及墙面，全新粉刷所有天花、墙面（至少一底两面粉刷），让教室焕然一新；

（22）讲台区域墙面涂刷有色水性漆；

（23）每间教室配备2台吸顶5P空调，让教学学习环境更加舒适；

（24）每间教室增加两个挂钟（一前一后）用于时间显示；

（25）拆除现有电风扇并更换可物联管控电风扇；

（26）更换窗帘为遮阳型窗帘。

1.3.4  31号楼小教室（19间：105、106、109、110、111、112、205、206、209、210、211、212、305、306、309、310、311、312、406）

（1）105、106教室配备全新3800流明激光超短焦投影机（采用16:10比例），提供25000小时的激光光源寿命；

（2）109、110、111、112、205、209、210、211、206、309、212、310、311、312教室更换现有投影机为全新3800流明激光超短焦投影机（采用16:10比例），提供25000小时的激光光源寿命；

（3）305、306、406教室保留现有希沃触摸一体机及内嵌黑板；

（4）除了305、306、406外，其余教室配备105寸交互式多点触控白板实现+教学搪瓷书写白板组合而成现代化一体化教学显示黑板，既保证足够的可视面积，亦实现了多点教学交互；

（5）拆除教室现有讲台、黑板、音箱、功放等老旧多媒体设备；

（6）每间教室新增配备教学音箱（2只）、教学功放及无线手持话筒（含话筒架）；

（7）每间教室配备一张讲台；

（8）增加105、106教室教学电脑（并搭载21.5寸触摸显示屏），保留利旧206、309教室教学电脑（更换显示屏为21.5寸触摸显示屏），其余剩余教室教学电脑更换为全新教学电脑（并搭载21.5寸触摸显示屏）；

（9）每间教室后端增加长约4米的玻璃书写板，用于学生讨论的书写屏；

（10）每间教室配备智能化系统，实现多媒体设备智能管控、物联网(空调、灯光、电风扇等)管控、摄像机云台控制、无线投屏(实现单屏双画面投屏)、设备数据采集发送、环境检测、课表联动等功能；

（11）每间教室增加IP电话套件，以便和教学管理中心实现IP对讲；

（12）每间教室配备4K老师摄像机+4K录播系统，实现全自动课堂录制功能，关联课表后实现自动化录制，实现教学资源沉淀、教学点评、远程听评课、教学观摩督导等功能；

（13）每间教室拆除现有课桌椅并修复地面，打包旧课桌椅运输到学校指 定位置；

（14）新增移动式课桌，带万向轮，可实现各种组合式形态教学学习方式（51位/间）；

（15）每间教室拆除现有讲台区域，重新搭建讲台踏台(抬高15cm)，铺设防滑玻化砖；

（16）保留现有门框及门体，增加智能门禁系统，支持刷卡开门和密码开门功能，并于学校一卡通进行对接，实现一卡通开关门，且可通过后台管理平台进行授权配置；

（17）每间教室进行电路改造及铺设，把照明电路及设备电路分离，实现分开管理，并接入物联管控，实现远程管理；

（18）更换现有灯光，全部换成LED灯光，并实现物联远程管控；

（19）拆除现有脱落天花及墙面，全新粉刷所有天花、墙面（至少一底两面粉刷），让教室焕然一新；

（20）讲台区域墙面涂刷有色水性漆；

（21）每间教室配备1台5P吸顶空调，让教学学习环境更加舒适；

（22）每间教室增加两个挂钟（一前一后）用于时间显示；

（23）拆除现有电风扇并更换可物联管控电风扇；

（24）更换窗帘为遮阳型窗帘。

1.3.5  31号楼长教室（1间：409，由2间教室打通，现改造为2间小教室）

（1）现有409教室由2间小教室打通合成，此次分拆为2间小教室改造使用；

（2）对现有409教室中间搭建24cm厚度隔墙并全新粉刷；

（3）2间教室配备全新3800流明激光超短焦投影机（采用16:10比例），提供25000小时的激光光源寿命；

（4）2间配备105寸交互式多点触控白板实现+教学搪瓷书写白板组合而成现代化一体化教学显示黑板，既保证足够的可视面积，亦实现了多点教学交互；

（5）拆除教室现有讲台、黑板、音箱、功放等老旧多媒体设备；

（6）2间教室新增配备教学音箱（2只）、教学功放及无线手持话筒（含话筒架）；

（7）2间教室配备全新教学电脑（并搭载21.5寸触摸显示屏）；

（8）2间教室后端增加长约4米的玻璃书写板，用于学生讨论的书写屏；

（9）2间教室配备智能化系统，实现多媒体设备智能管控、物联网(空调、灯光、电风扇等)管控、摄像机云台控制、无线投屏(实现单屏双画面投屏)、设备数据采集发送、环境检测、课表联动等功能；

（10）2间教室增加IP电话套件，以便和教学管理中心实现IP对讲；

（11）2间教室配备4K老师摄像机+4K录播系统，实现全自动课堂录制功能，关联课表后实现自动化录制，实现教学资源沉淀、教学点评、远程听评课、教学观摩督导等功能；

（12）拆除现有课桌椅，打包旧课桌椅运输到学校指 定位置；

（13）新增移动式课桌，带万向轮，可实现各种组合式形态教学学习方式（51位/间）；

（14）教室拆除现有讲台区域，重新搭建2间的讲台踏台(抬高15cm)，铺设防滑玻化砖；

（15）保留现有门框及门体，增加智能门禁系统，支持刷卡开门和密码开门功能，并与学校一卡通进行对接，实现一卡通开关门，且可通过后台管理平台进行授权配置；

（16）2间教室进行电路改造及铺设，把照明电路及设备电路分离，实现分开管理，并接入物联管控，实现远程管理；

（17）更换现有灯光，全部换成LED灯光，并实现物联远程管控；

（18）拆除现有脱落天花及墙面，全新粉刷所有天花、墙面（至少一底两面粉刷），让教室焕然一新；

（19）讲台区域墙面涂刷有色水性漆；

（20）2间教室各配备1台5P吸顶空调，让教学学习环境更加舒适；

（21）2间教室各增加两个挂钟（一前一后）用于时间显示；

（22）拆除现有电风扇并更换可物联管控电风扇；

（23）更换窗帘为遮阳型窗帘。

1.3.6  其他设备及系统配备

（1）对本次改造拆除后的多媒体设备、讲台、音箱、功放、中控等设备进行整理和维修，并安装到21号楼(101、103、301、303、401、403教室)和32号楼（201、202、203、204、105、301、302、101、102教室）中，提供安装所需的材料配件，剩余设备运输到学校指 定仓库留做备用；

（2）配备核心存储阵列及磁盘扩展柜，总共约480TB物理容量，采用原厂原装硬盘，用于存储相关课件资源及视频资源；

（3）配备汇聚交换机及光纤模块用于2号楼、31号楼与1号楼及图书馆核心机房的网络连接汇聚，形成教学专网，并留有足够的扩展，以备后续其它教学楼的接入；

（4）配备一体化教学管理系统平台实现设备管理、远程管控、数据交互、远程听评课、教学督导、考勤统计分析、资产运维跟踪等。其中包括子系统模块：大数据可视化子平台（可实现全局可视、资源可视、数据可视、设备状态可视等功能）、智能管控管控子平台（能够实现对所有教室设备进行统一管理和控制等功能）、资产跟踪运维子平台（实现教室设备报修、维修进度跟踪、运维推送、分区运维管理、寿命提醒等功能）、教学督导评价子平台（教学观摩、远程听评课等功能）、录播集中管理子平台（实现统一录制、远程配置控制等功能）、门禁智能管理系统（实现一卡通授权）等；

（5）对学校现有教学楼的教学监控摄像机（共192路摄像机）进行对接，接入教学管理中心进行可视化应用，同时接入福建省国家教育考试巡视监控系统；

（6）对学校现有其它教室的网络中控（80台）接入一体化教学管理系统平台中进行统一管理及控制；

（7）对2号楼8间常态化录播系统进行对接，接入到教学管理中心进行统一管理、配置、录制及控制；

（8）各系统平台需互联互通，形成统一的教学管理平台系统，实现单点登录，统一用户界面，统一权限设置及管理，并与学院现有统一身份认证的数据中心系统平台对接，实现单点登录、统一身份认证、教务数据、课表数据的流通和交互。

2.货物技术规格及要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

本项目核心产品为：1-4 教室智能系统，1-7-8 4K专业录播系统。提供相同品 牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品 牌投标人作为中标候选人推荐。

| 合同包 | 品目号 | 货物名 称 | 技术规格及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 教学专用仪器1 | 1-1-1双通道功放 29台（强制3C认证产品） 1、拥有≥2组输出接口，可连接≥2只4-8Ω音箱； 2、双声道信号指示灯； 3、采用≥96KHz采样频率，DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 4、带数码显视屏； 5、≥1个高通滤波器和1个低通滤波器，调节增益范围-30至+15dB； 6、≥5路音频信号输入，≥1路后板音乐输入、≥2路MP3插卡输入、≥1路蓝牙输入； 7、≥2路话筒插口（环保麦克风插口自带DC+6V电源）； 8、额定功率：≥2×150W/8Ω；最大功率：≥2×300W/8Ω； 9、频率响应：线路输入20Hz-20KHz、话筒60Hz-14KHz； 10、可控制通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量； 11、信噪比：≥80dB； 12、失真度：≤1%； 13、材质及表面处理：铝合金喷沙处理。 1-1-2四通道功放 8台（强制3C认证产品） 1、拥有≥4组输出接口，可连接≥4只4-8Ω音箱； 2、双声道信号指示灯； 3、采用≥96KHz采样频率，DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 4、带数码显视屏； 5、≥1个高通滤波器和1个低通滤波器，调节增益范围-30至+15dB； 6、≥5路音频信号输入，≥1路后板音乐输入、≥2路MP3插卡输入、≥1路蓝牙输入； 7、≥2路话筒插口（环保麦克风插口自带DC+6V电源）； 8、额定功率：≥4×150W/8Ω；最大功率：≥4×300W/8Ω； 9、频率响应：线路输入20Hz-20KHz、话筒60Hz-14KHz； 10、可控制通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量； 11、信噪比：≥80dB； 12、失真度：≤1%； 13、材质及表面处理：铝合金喷沙处理。 1-1-3 教学音箱 90只 1、≥10寸壁挂式教学音箱； 2、额定功率：≥80W；最大功率：≥240W； 3、额定阻抗：≥8Ω； 4、频率响应：≥55Hz-20KHz； 5、灵敏度：≥96dB； 6、覆盖角度：≥80°(水平)，≥50°(垂直)； 7、最大声压级：≥120dB； 8、连接器：Speakon NL4x2； 9、箱体及外饰：中纤板箱体。 1-1-4 无线手持话筒 37套 1、单通道接收信号，配备1只手持无线话筒； 2、使用距离不少于50米； 3、宽带FM调制方式； 4、可调范围≥50MHz，频道数目≥200个，频道间隔≥250KHz； 5、频率稳定度：±0.005%； 6、动态范围：≥100dB； 7、最大偏移：±45KHZ； 8、综合信噪比：＞105dB； 9、综合失真度：≤0.5%； 10、音频频率响应：≥80HZ-18KHZ； 11、接收机方式：二次变频超外差，第一中频：≥110MHz，第二中频≥10.7MHz；灵敏度≥12dB；灵敏度调节范围：12-32dBuV；杂散抑制：≥75dB；最大输出电平：+10 dBV； 12、发射机指标：1/4波长天线手持麦克风内置螺旋天线；高功率≤30mW；低功率≤3mW； 13、使用时间：采用2节AA电池，30mW时≥10个小时，3mW时≥15小时； 14、配套话筒支架。 1-1-5 无线领夹话筒 2套 1、单通道接收信号，配备1只领夹无线话筒； 2、使用距离不少于50米； 3、宽带FM调制方式； 4、可调范围≥50MHz，频道数目≥200个，频道间隔≥250KHz； 5、频率稳定度：±0.005%； 6、动态范围：≥100dB； 7、最大偏移：±45KHZ； 8、综合信噪比：＞105dB； 9、综合失真度：≤0.5%； 10、音频频率响应：≥80HZ-18KHZ； 11、接收机方式：二次变频超外差，第一中频：≥110MHz，第二中频≥10.7MHz；灵敏度≥12dB；灵敏度调节范围：12-32dBuV；杂散抑制：≥75dB；最大输出电平：+10 dBV； 12、发射机指标：1/4波长天线领夹麦克风内置螺旋天线；高功率≤30mW；低功率≤3mW； 13、使用时间：采用2节AA电池，30mW时≥10个小时，3mW时≥15小时。 1-1-6 IP电话语音网关及电话机 39套 1、支持标准的H.323和SIP协议，兼容市场上大部分主流的交换平台，在转换SIP和H.323协议时不需要升级； 2、符合ITU电讯标准，提供≥1个标准的24V FXS电话接口、≥2个以太网口。支持回音消除、支持NTP/SNTP网络时间，支持在线升级； 3、支持与主控中心联动，教室端直接呼叫主控中心，主控中心可直接淡出本教室的视频摄像机画面实现IP可视化对讲； 4、提供电话机1台。 1-1-7 电子班牌 10台 1、整机为安卓系统一体机，内置安卓系统、集成刷卡模块无需另配刷卡器、喇叭、无线功能等，可壁挂； 2、显示尺寸≥21.5寸，屏幕分辨率≥1920*1080； 3、表面防眩光玻璃，支持走班课程刷卡签到，支持拍照； 4、≥四核1.2GHz处理芯片，≥32G SD卡存储，≥1个USB2.0接口，≥1个USB3.0接口，≥1个RJ45接口，≥1个HDMI输入接口，≥1个SIM卡槽，≥1个AUDIO IN音频输入，≥1个AUDIO OUT音频输出； 5、内存≥1G； 6、正常模式：主屏的基本显示模式(即班牌首页)。在任何形式的模式结束后，界面自行转到该正常模式，正常模式含有以下信息： 1)基本信息：基本自动获取天气预报、日期及数字时钟等数据信息等功能； 2)校园信息：学校可以发布校内公告，包括学校公告和校园新闻等； 3)通知公告：发布各教育类、信息类或本校网站上相关信息内容； 4)课程表：根据学期课务安排导入课表信息，可辅助临时课表功能，定向显示班级课表；作息时间：根据课表设定课时时限； 5)班级风采：活动相册，管理员或老师可上传相册相片； 6)班级介绍：主要成员（上课老师、学生花名册）；班级课表（该教室一周的课表）；班级公告（班级新闻）； 7)学习园地：教师上传的知识点解析视频。 7、紧急通知模式：以文字形式，限时显示统一的通知内容； 8、考勤模式：设定统一时限，做好日常签到考勤和抓拍； 9、上课模式：根据课程表及作息时间，显示课程内容、任课教师。 1-1-8 平板电脑 24台 1、屏幕尺寸：≥8英寸； 2、屏幕分辨率：≥1920x1200； 3、处理器：≥1.4GHz，八核心； 4、内存：≥3GB LPDDR4； 5、存储容量：≥32GB； 6、支持Micro SD（TF）卡，最大支持128GB； 7、电容式触摸屏，多点式触摸屏，十点式触摸屏，IPS屏幕，铝硅玻璃； 8、双频（2.4GHz+5GHz），支持802.11a/b/g/n/ac无线协议； 9、支持蓝牙4.2模块； 10、内置GPS导航，支持GLONASS导航，支持北斗（BDS）定位； 11、双立体声扬声器、内置麦克风； 12、双摄像头（前置：≥800万像素，后置：≥800万像素）。 1-1-9 平板充电柜 1台 1、≥40槽位，兼容iOS/安卓系统； 2、USB多功能充电口，支持2.4A快速充电； 3、智能识别IC，能智能充电识别设备并分配电流； 4、智能LED转灯功能，红灯：充电状态中，绿灯：充满/未连接； 5、柜体侧方安装静音风扇带温控； 6、4个2寸带刹车静音万向转向轮，防盗门锁； 7、对外提供220V，10A国标插座； 8、柜体材质：冷轧钢板。 1-1-10 液晶显示屏 4台（强制节能及3C认证产品） 小组讨论展示使用，≥55寸液晶电视，≥1920*1080分辨率，≥2路HDMI接口，提供可伸缩支架。 1-1-11 小组无线投屏设备 4套 1、支持iOS、安卓、Windows、MAC主流操作平台的无线投屏； 2、支持Miracast、Airplay协议； 3、支持单屏双画面同时无线投屏； 4、支持扫码直接无线投屏； 5、提供排队策略及控制模式，实现投屏授权控制； 6、支持内嵌白板批注功能； 7、支持编码功能，能将投屏信号进行采集。 1-1-12 120寸电动幕布 3张 1、屏幕尺寸：≥120寸，≥2660mm×1490mm； 2、幕布材质：白塑； 3、幕布基材：软幕； 4、幕布类型：电动幕布； 5、幕布比例：≥16:10； 6、增益：≥2.8倍； 7、解像力：≥50（单位：LP/mm）。 1-1-13 挂钟 70个 1、动力类型：电池； 2、机芯类型: 扫秒机芯； 3、表盘材质: PVC； 4、镜面材质: 玻璃； 5、钟盘直径：≥28CM。 | 1批 |
|  | 1-2 | 投影仪 | 激光投影机 3台（强制节能及3C认证产品） 1、采用纯激光投影显示技术，不接受灯泡投影机、混合光源投影机等； 2、采用3LCD投影技术； 3、采用WXGA，均匀度≥85%；支持屏幕支持≥50-300寸； 4、原始分辨率：≥1280*800； 5、采用宽屏机型，比例≥16:10； 6、▲光源寿命：≥25000小时； 7、▲亮度：≥5000流明(提供带有CNAS标识的权威机构出具的有效检测报告进行佐证，原件备查)； 8、对比度：≥500000:1； 9、镜头缩放比：≥1.6X； 10、整机≥IP5X级增压防尘(提供带有CNAS标识的权威机构出具的有效检测报告进行佐证，原件备查)； 11、支持四角校正，曲面矫正，垂直水平梯形校正±30°(提供带有CNAS标识的权威机构出具的有效检测报告进行佐证，原件备查)； 12、噪音水平：≤34dB，低静音设 计(提供带有CNAS标识的权威机构出具的有效检测报告进行佐证，原件备查)； 13、功耗≤290W，待机功耗＜0.5W； 14、≥2路VGA输入端口、≥2路HDMI输入接口、≥2路USB接口（USB-A*1；USB-B*1）、≥1路RJ45网络接口； 15、支持7*24小时工程级别连续运行； 16、满足能效等级1级标准，并能在《中国能效标识网》中查询到相关信息(提供查询截图证明)； 17、整机平均无故障时间(MTBF)：≥30000小时(提供带有CNAS标识的权威机构出具的有效检测报告进行佐证，原件备查)； 18、★提供产品官网链接及官网技术参数截图进行佐证。 | 3台 |
|  | 1-3 | 投影仪 | 超短焦激光投影机 18台（强制节能及3C认证产品） 1、采用纯激光投影显示技术，不接受灯泡投影机、混合光源投影机等； 2、采用3LCD投影技术； 3、采用WXGA，均匀度≥80%；支持屏幕≥60-120寸； 4、原始分辨率：≥1280*800； 5、采用宽屏机型，比例≥16:10； 6、超短焦反射式镜头，画面投射比：≤0.26:1； 7、▲光源寿命：≥25000小时； 8、▲亮度：≥3800流明(提供带有CNAS标识的权威机构出具的有效检测报告进行佐证，原件备查)； 9、对比度：≥500000:1； 10、整机≥IP5X级增压防尘(提供带有CNAS标识的权威机构出具的有效检测报告进行佐证，原件备查)； 11、支持四角校正，曲面矫正，垂直水平梯形校正±30°(提供带有CNAS标识的权威机构出具的有效检测报告进行佐证，原件备查)； 12、噪音水平：≤32dB，低静音设 计(提供带有CNAS标识的权威机构出具的有效检测报告进行佐证，原件备查)； 13、功耗≤260W，待机功耗＜0.5W； 14、≥2路VGA输入端口、≥2路HDMI输入接口、≥1路音频RCA输入、≥1路音频3.5mm输入、≥1路RS232控制接口、≥1路RJ45网络接口； 15、支持7*24小时工程级别连续运行； 16、满足能效等级1级标准，并能在《中国能效标识网》中查询到相关信息(提供查询截图证明)； 17、整机平均无故障时间(MTBF)：≥30000小时(提供带有CNAS标识的权威机构出具的有效检测报告进行佐证，原件备查)； 18、★提供产品官网链接及官网技术参数截图进行佐证。 | 18台 |
|  | 1-4 | 教室智能系统（核心产品） | 教室智能系统（核心产品） 39套 本系统包括智能终端主机、液晶控制面板、物联网控制设备等； 本产品须提供样机进行演示，具体演示内容详见技术评分项要求。 终端主机要求： 1、能够实现多媒体设备的智能管控，对投影机、电脑、功放、一体机等实现智能管控； 2、能够实现对物联网设备的智能管控，对灯光、空调、风扇、电动窗帘等实现智能管控； 3、支持对教室内设备的本地控制及远程控制，通过网络进行远程多媒体设备、物联网设备进行开关机及控制； 4、支持视音频解码功能，能够接收远端网络传输而来的视音频流信号直接解码输出； 5、支持对教室内接入设备的信息读取检测，例如对投影机的已使用时间进行读取； 6、▲主机音视频接口要求（须提供样机进行演示，具体演示内容详见技术评分项要求）： 视频输入：≥3路HDMI和≥1路VGA；视频输出：≥3路HDMI和≥1路VGA；VGA和HDMI支持混合切换，相同通道的信号输入时，HDMI可优先显示； 音频输入：≥1路麦克风；≥1路3.5线路输入；音频输出：≥1路3.5mm线路输出。 7、▲主机控制接口要求（须提供样机进行演示，具体演示内容详见技术评分项要求）： ≥4个RS232控制接口，≥3路IO输入采用单接口实现；≥3路的IO输出采用单接口实现；≥2个12V通断接口；≥5路10M/100Mbps/1000Mbps自适应以太网网络交换机RJ45网络接口；≥3路220V电源接口； 8、提供≥2个USB接口，其中不少于1个输入1个输出，具备KVM自动切换功能； 9、▲主机采用≥4核心1.5GHz的智能CPU，以便满足运行各种应用（提供主机主板主芯片照片并标注清晰，并提供芯片官网链接及相对应的规格说明截图）； 10、▲主机内嵌安卓操作系统，内嵌安卓系统操作界面，安装WORD、Excel、PPT、优酷、浏览器、播放器等常用软件，以便在教室计算机出现故障时能够快速切换至安卓操作系统进行教学（提供内嵌安卓系统的操作界面截图进行佐证）； 11、主机支持对第三方录播系统进行控制，可对第三方录播系统进行录制，暂停，停止，直播开启等操作(提供操作界面截图)； 12、内置嵌入式WEB操作系统，可查看终端主机的使用情况和基本信息，可对终端主机的进行配置及操作，如显示设备信息、设备状态、软件面板、投影机配置等功能(提供主机嵌入式WEB系统“联网状态”界面及“控制面板”界面图)； 13、内置无线投屏系统，非拼凑而成，功能要求（提供投屏功能应用截图进行佐证）： 支持Windows、Andriod、iOS、MAC系统设备的投屏功能，支持Miracast、Airplay协议； 支持单屏双画面同时无线投屏； 支持扫码直接无线投屏; 提供排队策略及控制模式，实现投屏授权控制； 支持内嵌白板批注功能。 14、支持导入电子课表，实现自动课表一键开关使用； 15、主机支持课件实时编码功能，具备H.264编码能力，实现课件实时编码传输。 液晶控制面板要求： 1、≥7寸液晶电容屏触摸控制器 2、颜色：≥65536色； 3、显示尺寸：≥154mm(宽)*85mm(高)； 4、分辨率：≥1024*600像素； 5、可进行≥100级亮度调节； 6、功能布局清淅，支持触控分组功能； 7、面板按键可设定:单一开关、单一开、单一关、组合开关、组合开、组合关等，也提供短按、长按功能设定； 8、可以对多种控制目标进行控制，包括灯光回路、场景、逻辑控制、空调等。通过一键场景控制功能，对于教室内的灯光、窗帘、空调进行统一设置，符合教学需要； 9、▲为了满足教学老师的多样化要求，面板具备可编程能力（须提供样机进行演示，具体演示内容详见技术评分项要求）； 10、★可在一个控制面板上实现对多媒体设备（电脑、投影机等）、物联网(灯光、空调、风扇等)设备的统一控制（须提供样机进行演示，具体演示内容详见技术评分项要求）。 物联网控制设备要求： 1、实现不同通讯协议之间的互相控制； 2、配备红外射频转发模块、智能电源开关模块、智能灯光控制器、空调控制器、风扇控制器、智能传感器等； 3、红外射频转发模块： 连接方式：网络连接，自动分配IP； 功能支持：红外转发（26K-64K载波）、射频转发（315/433MHz ASK）； 硬件接口：DC5V/1A； 支持空调，电视，投影等具备红外接收的设备上使用，搭配≥433MHz射频通讯协议，可以实现远距离的信号传输及状态同步； 4、智能电源开关单火模块： 输入电压AC180~250V； 额定频率≥50Hz/60Hz；额定功率：一位开关≥1000W、二位开关≥750W/路、三位开关≥500W/路； 接收频率≥433MHz，无线射频信号 遥控距离室内遥控距离≥8m。 5、智能电源开关零火模块： 输入电压AC170~250V； 额定频率≥50Hz/60Hz；额定功率：一位开关≥1500W、二位开关≥1000W/路、三位开关≥1000W/路； 接收频率≥433MHz，无线射频信号 遥控距离室内遥控距离≥10m。 6、智能灯光控制器： 1-100%亮度连续可调的方案，暖白光（2700K）--冷白光（6500K）的光色连续可调； 2个独立的输出通道，通过控制LED冷色/暖色温灯珠进行调光调色，色温变化平滑，并按指数曲线调光，使人眼舒适的适应光强的变化； 高频率的开/关调光，不影响色温，也没有可见的闪烁； ACDC非隔离，单芯片实现PFC+两路BUCK电路。 7、智能空调控制器： 配置有大功率继电器可以安全有效的控制大功率空调电路的断开和闭合； 可利用以有线或无线射频远程通讯模块组网，利用后台控制软件实现对空调的开关、温度、风速、运行模式等进行控制； 系统可以网络断开时手动控制空调； 通过温度的实时监测、后台系统的温控策略实现空调的自动开关，自动温度调节，风速调节，保持空调所在地的温度处于规定的合理状态范围，从而达到节能、远程集控管理的目的。 8、智能传感器： 空气温度测量范围：-40~80度； 空气温度测量精度：±0.5度； 空气温度分辨率：0.1度； 空气温度重复性：±0.2度； 空气温度漂移：＜±0.1度/年； 空气湿度测量范围：0~100RH%； 空气湿度测量精度：±3RH%； 空气湿度分辨率：0.1%RH； 空气湿度重复性：±1%RH； 空气湿度漂移：＜±0.5%RH/年； 测量稳定时间：＜2秒； 响应时间：＜0.5秒； 光照度测量范围：0~70KLUX； 光照度测量精度：±7%； 光照度测量重复性：±5%； 测量稳定时间：＜2秒； 响应时间：＜0.5秒； CO2测量方法：NDIR双通道测量； CO2测量范围：低量程0~2000PPM（可选量程0~5000PPM、0~10000PPM）； CO2测量精度：±4%； CO2测量重复性：±1%； CO2测量分辨率：1ppm； 预热时间：＜180秒； 响应时间：＜60秒； PM2.5/PM10测量原理：激光散射法； PM2.5/PM10测量直径：0.3~1、1~2.5、2.5~10um； PM2.5/PM10测量范围:0~999ug/m3（质量浓度）； 体积颗粒物浓度：PCS/0.1L（每0.1升多少颗粒）； 最小颗粒直径：＜0.3um； 精度：＜±10%； 分辨率：＜0.1ug/m3； 重复性：＜10%； 输出信号：瞬时PM1.0、PM2.5、PM10浓度； 测量稳定时间：＜5秒； 响应时间：＜10秒； 工作频段：无线≥433MHZ，ISM全球免费频段，GFSK调制； 信道数量：≥16，拨码开关硬件选择； 通信速率：1200、2400、4800、9600、38400、100000、250000。默认1200bps； 通信方式：主动上传； 数据格式：1、8、1、1200（1位起始位、8位数据位、1位停止位、无校验、1200bps波特率）； 采集频率：远程设定，默认1分钟； 接收灵敏度：≥-110dBm； 8、数量满足教室使用需求。 | 39套 |
|  | 1-5 | 教学电脑 | 1、CPU： ≥Intel Core i5-6500处理器（主频3.2GHz，缓存6M）； 2、内存： ≥8G DDR4 2133MHz内存； 3、硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 4、键盘、鼠标：2.4GHz无线键盘、鼠标； 5、提供强制节能及3C认证。 | 24台 |
|  | 1-6 | 可触摸显示终端 | 1、屏幕类型：电容式触摸屏； 2、产品尺寸：≥21.5英寸； 3、分辨率：≥1920x1080； 4、表面硬度：≥7H高硬度强化玻璃； 5、有效触摸区域：≥476.64×268.11mm； 6、点距：≤0.24825mm； 7、亮度：≥250cd/㎡； 8、动态对比度：≥5000万:1； 9、响应时间：≤5ms； 10、可视角度：≥178/178°； 11、输入端口：HDMI，Displayport； 12、其他接口：≥USB×2，音频输出。 | 29台 |
|  | 1-7 | 教学专用仪器2 | 1-7-1智能门禁 39套 1、带网络双向控制器：双门双向控制，联网型门禁控制器； 2、配套绝缘机箱、电源门禁控制器等； 3、门禁读卡器：IC感应卡输入及密码输入，采用TCP/IP进行读头联网管理； 4、通讯方式：RS485,TCP/IP； 5、智能门锁：门禁≥280kg磁力锁； 6、与学院现有一卡通对接，实现一卡通开关门。 1-7-2智能物联LED灯光 444盏 1、安装LED节能护眼灯光，≥1200x300mm规格，功率≥36w，LED灯，频率：≥50/60HZ、显色指数：>90，光通量：≥2600lm，照度：≥530lux，色温：≥4900K-5100K，功率因素：>0.95，频闪波动深度：≤1%； 2、支持物联网管控，支持远程开关灯光； 3、包含辅助安装材料。 1-7-3 智能物联电吊扇 188扇 1、规格：≥38寸，直径≥97cm； 2、风速档位：≥5档； 3、铜芯电机、铝叶片； 4、支持远程开关及调速； 5、支持定时开启，支持设定运行时间。 1-7-4 教学搪瓷书写白板 8张 1、尺寸：长≥3675mm x 宽≥1404mm，双面推拉； 2、板面：环保教学专用彩涂钢板，哑光，白色，厚度：≥0.3mm，光泽度：≤12光泽单位，符合GB/T28231-2011《书写板安全卫生要求》，板面可吸附磁针、磁片，书写面规整光洁，色彩协调，投影可视效果佳； 3、衬板：选用吸音、高强度、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度：≥14mm； 4、背板：选用优质镀锌钢板，厚度：≥0.2mm，设有凹槽加强筋，增加板体强度； 5、覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量：≤0.2mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》； 6、边框：采用高强度银白色铝合金，边框规格≥57mm×100mm；轨道上置隐藏式平滑动滑道，结构性解决滑动受灰尘影响的情况，配带宽度≥30mm的板托，板托与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔，方便实用； 7、包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。 1-7-5玻璃白板 29张 1、安装在教室后端书写讨论使用； 2、≥4000*1200mm尺寸，厚度≥3mm，带铝托笔架及板擦； 3、材质采用三层复合面板，金属底层、中间层为强化防暴玻璃、面层为高感光白漆； 4、边缘采用5D弧度，不刮手。 1-7-6 讲台 29个 1、讲桌：桌体采用分体式，桌面部分和桌体部分自成一体，内置固定螺丝孔位，安装简单； 2、扶手采用人体力学分层，橡木木纹扶手； 3、讲桌构成：钢木结合，桌面采用耐划木质材料，防尘、防水、防静电、耐刮花。讲桌材料：讲桌主体采用≥1.5mm冷轧钢板，其它部分采用≥1.2mm冷轧钢板，无棱角，桌体拐角采用圆弧，防止碰伤。前置活动L型板，方便学校LOGO安装； 4、讲桌尺寸：长宽高（MM），关闭：≥1100＊780＊1005；展开：≥1550＊780＊1005； 5、显示器支架采用翻转式，最大可安装19-22寸宽屏显示器，视觉角度可任意调整； 6、讲桌配隐藏式滑轨抽拉抽屉（滑轨采用≥45MM耐用平滑钢珠静音轨道），键盘架下方为储物抽屉，无锁联动，可容纳键盘等； 7、讲桌右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台或包等其他杂物，承重10kg以上； 8、讲桌桌子内部采用机柜式标准，带隔板，中控及功放等设备可以固定安装起来，其他设备可放在隔板上面； 9、桌面集成笔记本接口模块，含电源接口、HDMI高清接口、VGA、网线接口、两个USB和AUDIO或抽拉式接线盒（单路多组笔记本电脑抽拉线，加胶圈，配备HDMI、USB等），侧面带5孔插座,讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定； 10、样式参照如图： 1-7-7 4K摄像机 29台 1、≥800万像素，最高分辨率须≥4096×2160； 2、相机为非云台摄像机，采用EPTZ跟踪方式； 3、双路输出：具备双路输出功能，支持两路1080P图像同时输出； 4、3.5mm音频接口≥2个； 5、内置自带智能检测系统，摄像机既可以采集视频还自带跟踪系统；自带跟踪系统采用图像识别技术，准确的定位教师的位置，并能实时的跟踪拍摄，并且能够特写模式拍摄，跟踪过程平滑流畅，视觉体验舒适； 6、支持H.265、H.264编码； 7、支持多种音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM； 8、最低照度支持：彩色:0.009 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0009Lux @(F1.2,AGC ON)； 9、采用EPTZ电子跟踪技术，没有噪音； 10、支持网络接口，有效传输距离最高可达200米，充分满足各类高质量远距离传输的需求； 11、支持数字宽动态，使画面曝光均匀，层次感强，在有强烈明暗反差的环境（如逆光下），仍可确保清晰捕捉成像； 12、需支持AC24V/DC12V/PoE(802.3af)多种供电方式。 1-7-8 4K专业录播系统（核心产品） 29套 本系统包括录播系统主机及录播系统软件； 录播系统主机要求： 1、纯嵌入一体式内置存储架构，确保系统稳定可靠，集视音频编码、录制、存储、导播、直播、点播、切换、管理等功能于一台主机内，不需配合编码盒使用,非PC架构； 2、视频输入接口：HD-SDI≥4路、HDMI≥1路、VGA≥1路、POE接口≥4路；视频输出接口：HDMI≥2路、VGA≥2路；以太网接口≥2路； USB3.0接口≥2路； 3、支持对≥5路1080P/25/30/50/60高清视频输入信号进行无缝切换、叠加、拼接等处理功能；其中包括≥4路高清1080视频和≥1路计算机信号； 4、支持≥2个HDMI电影画面输出接口，其中一个可以直接将导播画输出到投影、大屏显示器、非编等设备中，无延迟、非网络接口；最佳分辨率为1920*1080@60HZ；另一个为用于显示导播本地操作界面； 5、支持≥1个HDMI计算机画面环出接口，即使录播设备未开机情况下，还能将从HDMI和VGA输入的计算机信号进行环路输出； 6、机箱前面板上具有≥3.2寸以上液晶屏，可显示录播状态及相关参数,并可通过面板按键快速设置IP、录播参数，开启/结束录制等； 7、需有≥2个SATA接口，每个接口支持≥4TB硬盘，可自动识别硬盘工作信息，非工作硬盘处于休眠状态； 8、录制模式支持电影模式、资源模式、画中画模式，其中资源模式录播时至少可有2画面、3画面、4画面三种组合方式可选； 9、设备支持导播功能，具有自动、手动两种导播模式，可设置导播策略（是否学生全景过渡、是否师生双画面等），支持课件检测； 10、主机自带音频处理模块，提供2路48V幻象MIC输入，提供1路12V单端MIC输入接口，支持自动降噪处理； 录播系统软件要求： 1、采用嵌入式管理系统，内置于主机中，兼容IE、Chrome等通用浏览器。支持Chrome浏览器采用HTLM5技术，无需安装任何插件，导播画面响应快，延时低； 2、B/S架构导播平台，集视频导播监视、切换、音频调整、录制/直播、开始暂停结束等控制，特技效果、特效字幕、LOGO校徽、片头片尾设置，云台控制，跟踪设置，录制观看、直播监视等功能； 3、内嵌自动导播算法，可实现全自动、半自动、手动导播，支持摄像头云台控制及预置位的设置与调用； 4、手动控制云台，变焦倍数调整等摄像机控制功能，每路摄像机支持8个或以上预置位设置； 5、内置授课电脑画面变化侦测算法，无需在教师授课电脑上安装任何程序就能够探测到教师动鼠标、PPT翻页等动作并将VGA画面切入导播画面。同时支持用户手动对电脑变化检测区域进行设定，最多支持绘制5个变化检测区，从而有限规避因电脑上程序的自动运行而导致的录播画面误切换(提供软件功能界面截图进行佐证)； 6、内置多种直播服务器支持RTMP\ RTSP\ HLS\UDP. 支持直播客户端的拉流，也支持往外部其他直播服务器推流；支持多码流同步直播，方便用户根据不同的场景选择合适的直播码流进行观看； 7、内置直播客户端，点击直播观看按钮就能看到录播的直播画面；同时支持移动设备通过扫描直播观看页面上的二维码直接在移动设备上观看直播(提供软件功能界面截图进行佐证)； 8、录播设备内置微媒体发布功能，能够通过网络将录播画面实时推送到所有规定分组的显示接收端(提供软件功能界面截图进行佐证)； 9、系统内置简单非编功能，能支持音视频内容截取、合并、片头片尾添加、背景音乐添加功能等(提供软件功能界面截图进行佐证)； 10、系统录制的资源文件，支持本地硬盘存储、云资源管理平台分享及支持直接上传到第三方FTP服务器； 11、用户可以直接登入web端，查看属于自己的资源，支持在线搜索、播放、下载、删除等操作； 12、支持自动采集视频相关的PPT目录，自动生成PPT索引，点击相关索引，视频自动从该处开始播放。 13、为适应不同应用场景，任何一项资源画面都应可配置为是否允许切入导播画面，是否需要单独直播(提供软件功能界面截图进行佐证)； 14、能够设置录播机加电启动模式，支持设备定时开机定时关机、定时录制(提供软件功能界面截图进行佐证)； 15、支持接入ONVIF、RTSP网络视频流，支持自动搜寻网络中存在的ONVIF设备并显示供用户认证添加； 16、系统能够提供丰富信号源状态信息（是否有信号输入、信号分辨率、信号格式）和系统信息状态（CPU、内存使用情况），方便管理者实时获取全盘了解录播主机运行状态，便于后期维护； 17、软件提供灵活的用户管理权限控制功能，对于不同用户可以划分不同权限范围，细分为系统管理员、普通用户和学生。系统管理员拥有所有权限。普通管理员可添加学生用户，支持用户添加、删除、权限设置、密码修改等，支持在线查看当前登入录播机的用户信息。 1-7-9 抗回音拾音器及混音器 29套 每套配备2个抗回音拾音器及1个混音器： 抗回音拾音器要求： 1、拾音面积：10平方米-70平方米； 2、音频传输距离：≧3000米； 3、灵敏度：≧-46dB； 4、频率响应：20Hz ～ 20kHz； 5、指向特性：全指向； 6、信噪比：≧70dB ( 1米40 dB音源), ≧35dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa； 混音器要求： 1、接口：≧2组三芯(电源正极V,音频A,公共地G)； 2、音频输出端子：≧4个莲花头,≧3个两芯端子,≧3个3.5插孔（其中MIX为混音输出）； 3、信号处理：内置数字降噪，声音更高保真清晰 4、音量调节：-20dB～+20dB； 5、频率响应：20Hz～20kHz。 1-7-10 5P吸顶空调 37台 1、冷暖型5P吸顶冷暖空调； 2、室内机噪音：42-52dB； 3、室外机噪音：≤63dB； 4、制冷量：≧12000W； 5、制冷功率：≤3900W； 6、能效等级：二级； 7、能效比：≧3.31； 7、配套安装管道及支架。 1-7-11 交互式多点触控白板 18张 1、定位技术：红外感应技术； 2、定位方式：提供4点、9点、12点、15点、20点等五种或以上定位方式； 3、触控方式：手指、笔均能实现书写； 4、外观尺寸≥105英寸（长≥2275mm x 宽≥1404mm），有效感应尺寸≥100英寸（长≥2189mm x宽≥1318mm）；画面比例：≥16:10； 5、分辨率≥32768*32768； 6、供电方式：无需外接电源，USB直接供电； 7、产品材质：白板边框采用高抗压铝合金边框，板面采用可用磁性材料吸附的防眩目防反光高耐磨烤漆钢板，白板背部必须采用冷成形用连续热浸镀锌低碳钢钢带金属镀锌板，高抗电磁环境干扰； 8、板面拥有双边彩色图案+中文标识的快捷键，每边快捷键数量不少于16个，用户可自定义调整快捷键位置和大小； 9、多平台硬件免驱功能：白板支持Windows系统免驱动功能，即电脑开机无须运行任何程序，即可实现手指单击、双击、右键和多点触控操作； 10、支持≥10点触控，8人或以上同时书写互不影响； 11、产品通过中国环境标志（Ⅱ型）认证，提供证书复印件进行佐证； 12、产品平均无故障时间(MTBF)：≥60000小时(提供带有CNAS标识的权威机构出具的有效检测报告进行佐证，原件备查)； 13、产品提供由国家电子计算机质量检测监督检验中心出具的≥72h盐雾检测报告。 1-7-12 教学搪瓷书写白板 18张 1、根据电子白板高度定制，需保证与电子白板物理尺寸有效对接；并可根据学校实际情况进行调整；支持电子白板居左、居右安装方式； 2、白色搪瓷书写板； 3、结构：一块固定书写板与电子产品正面平齐无缝连接； 4、尺寸：长≥2275mm x 宽≥1404mm，可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套； 5、板面：环保教学专用彩涂钢板，哑光，白色，厚度：≥0.3mm，光泽度：≤12光泽单位，符合GB/T28231-2011《书写板安全卫生要求》，板面可吸附磁针、磁片，书写面规整光洁，色彩协调，投影可视效果佳； 6、衬板：选用吸音、高强度、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度：≥14mm； 7、背板：选用优质镀锌钢板，厚度：≥0.2mm，设有凹槽加强筋，增加板体强度； 8、覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量：≤0.2mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》； 9、边框：采用高强度银白色铝合金，边框规格≥57mm×100mm；轨道上置隐藏式平滑动滑道，结构性解决滑动受灰尘影响的情况，配带宽度≥30mm的板托，板托与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔，方便实用； 10、包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。 1-7-13 多媒体设备移装 1项 1、拆除31号楼16台投影机、28套多媒体音箱功放及中控、18台教学电脑进行维修及整理； 2、拆除21号楼(101、103、301、303、401、403教室)和32号楼（201、202、203、204、105、301、302、101、102教室）的中控及投影机； 3、使用31号楼拆除后的多媒体设备更换到21号楼(101、103、301、303、401、403教室)和32号楼（201、202、203、204、105、301、302、101、102教室）中； 4、为21号楼和32号楼共15间教室提供多媒体安装调试服务； 5、为21号楼和32号楼共15间教室提供多媒体安装调试辅材，每间包括HDMI线缆或VGA线缆若干，6类网络线缆若干，4位多孔插座若干，控制线缆若干，PVC线槽若干，RJ45水晶头若干、控制端子头等若干（数量满足教室使用需求）。 1-7-14 千兆汇聚交换机 3台 1、交换容量≥330Gbps、转发性能≥50Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥28个，设备MAC地址≥16K； 3、ARP表项≥1000条，FIB表项≥500； 4、设备采用静音无风扇节能； 5、支持静态路由、RIP、OSPF等三层路由协议； 6、支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 7、配备单模千兆光纤模块2个，波长1310nm，最大传输距离10km。 1-7-15 千兆24口接入交换机 2台 1、可用端口≥28个，固化10/100/1000M以太网电口≥24各，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个； 2、交换容量≥56Gbps，包转发率≥42Mpps，MAC地址表大小≥8K； 3、采用静音无风扇节能； 4、支持长期工作温度0-55°； 5、支持节能，满载工作情况下功耗≤22W； 6、配备单模千兆光纤模块2个，波长1310nm，最大传输距离10km。 1-7-16 千兆48口接入交换机 2台 1、固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52个； 2、交换容量≥330Gbps；包转发率≥86Mpps； 3、设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条，FIB表项≥500； 4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 6、支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 7、配备单模千兆光纤模块2个，波长1310nm，最大传输距离10km。 1-7-17 核心存储系统 1台 1、全冗余模块化体系结构、双冗余控制器； 2、同时支持FC SAN、IP SAN、NAS等多种架构，双控控制器架构；无单点故障，可实现控制器的FailOver；支持控制器的Active-Active IO数据流处理，即控制器对数据读写不与所访问的数据卷相绑定； 3、配置≥8个8Gb FC主机通道端口； 4、可支持≥8个1Gb/10Gb iSCSI主机通道端口； 5、配置≥16GB系统缓存，系统缓存包含相互独立的数据缓存和控制缓存，最大可支持到128GB缓存； 6、支持SSD读缓存扩展功能，最大32TB以上的SSD缓存； 7、磁盘最大IOPS指标≥235K； 8、最大带宽吞吐指标≥6.5GB/s； 9、支持最新Broadwell多核CPU数据管理控制、RAID硬件协处理器（内含CPU、Mem可编程FPGA芯片）做RAID技术； 10、可同时支持固态硬盘（SSD）、SAS硬盘，NL-SAS硬盘，最大支持≥1024块硬盘； 11、支持异常掉电后cache数据永久保存； 12、完全的硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障； 13、硬件RAID，支持以下几种RAID级别：RAID0、RAID1、RAID3、 RAID5、RAID6、RAID10、RAID50； 14、需提供支持Web-Based的图形化存储管理软件，支持带外管理,全中文界面，支持存储双链路负载双活，可在出故障时自动切换，同时实现异构虚拟化需接管原有设备并无缝兼容进行统一管理。 15、LUN容量可以在线扩容，以配合前端应用的需求； 16、支持配置数据块存储快照和克隆； 17、支持SAS到NL-SAS的自动分层功能；可选配置数据从SSD（存储而非Cache状态）到SAS、SAS到NL-SAS的数据实时迁移；迁移时对应用系统的性能影响小； 18、支持数据的快速重构； 19、提供512个快照功能，最大支持到2048个，可对相应时间点快照进行回滚来快速恢复数据； 20、远程数据复制：可支持IP链路的不同存储设备间的远程数据复制； 21、高可用性：99.999%； 22、免费提供在线RAID扩展功能； 23、免费支持全局热备盘功能，提供硬盘错误预检测及提前置换功能； 24、免费支持在没有数据访问的时候磁盘驱动器自动降速休眠，实现节能环保； 25、实现对主机的多通道路径访问以及对应用透明的自动故障通道切换及负载均衡，具备在SAN环境中的负载均衡功能； 26、磁盘阵列能提供对主流操作系统的支持：能够同时支持SUN Solaris（X86），HP-UX，Linux，Windows操作系统，支持服务器集群功能； 27、提供用于 VMware的插件 ：用于调配、管理、克隆； 28、与VMware Site Recoery Manager (SRM) 集成：管理故障切换和回切，实现快速、可靠的灾难恢复； 29、管理功能：支持在线语音、图片、文字、电话报修，支持随时随地查询资产的生产厂、使用者等相关资料，用于及时高效管理资产及保修，支持IOS、安卓、WINDOWS系统管理； 30、★可接入学院现有虚拟化服务器及存储系统中进行统一管理及配置。 1-7-18 核心存储 扩展柜 3个 1、采用核心存储原装磁盘扩展柜，≥2U机架式，≥12盘位； 2、配满与服务器、核心存储、扩展柜之间所需的链接线缆及光纤模块。 1-7-19 企业级NL-SAS硬盘 48块 1、≥10TB，≥7.2K转，NL-SAS型硬盘，支持热插拔； 2、要求采用核心存储系统的原装硬盘，不得采用通用硬盘。 | 1批 |
|  | 1-8 | 其他台、桌类 | 1-8-1 单人移动课桌 113张 1、桌面及背板板材：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高三聚氰胺浸渍防火板饰面，产品等级为E1级，封边采用优质≥2.0mm厚PVC封边。 2、基材：采用符合E1标准的优质中密度板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。 3、脚架：采用高密度无缝铁管，钢脚≧1.5mm厚特质钢脚，一级冷轧钢，一次成型，经酸洗磷化防腐，使用防腐蚀材料，有优越的抗酸碱及有机溶剂的能力。 4、静电喷塑：①钢质部件采用乳化剂和碱性助剂，磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，②亚光热固性环氧聚酯粉末高温固化（喷涂厚度0.025～0.03mm、硬度≧0.4mm、冲击强度≧3.92J无剥落、裂纹或皱纹等、附着力一级、光泽度≧65%、耐腐蚀耐盐水24H，不锈蚀、不鼓泡、不裂。） 5、可折叠，收纳方便，采用移动便捷万向轮，也可锁定，安全稳固，静音不伤地面； 6、不锈钢置物架：采用优质不锈钢材质，长久使用不易变形，光滑美观，结实耐用； 7、尺寸≥600mm(长)x400mm(深)x75cm(高)，颜色需方选择，样式参照如图： 1-8-2 双人移动课桌 8张 1、桌面及背板板材：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高三聚氰胺浸渍防火板饰面，产品等级为E1级，封边采用优质≥2.0mm厚PVC封边。 2、基材：采用符合E1标准的优质中密度板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。 3、脚架：采用高密度无缝铁管，钢脚≧1.5mm厚特质钢脚，一级冷轧钢，一次成型，经酸洗磷化防腐，使用防腐蚀材料，有优越的抗酸碱及有机溶剂的能力。 4、静电喷塑：①钢质部件采用乳化剂和碱性助剂，磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，②亚光热固性环氧聚酯粉末高温固化（喷涂厚度0.025～0.03mm、硬度≧0.4mm、冲击强度≧3.92J无剥落、裂纹或皱纹等、附着力一级、光泽度≧65%、耐腐蚀耐盐水24H，不锈蚀、不鼓泡、不裂。） 5、可折叠，收纳方便，采用移动便捷万向轮，也可锁定，安全稳固，静音不伤地面； 6、不锈钢置物架：采用优质不锈钢材质，长久使用不易变形，光滑美观，结实耐用； 7、尺寸≥1200mm(长)x400mm(深)x75cm(高)，颜色需方选择，样式参照如图： 1-8-3 可组合式圆形桌 56张 1、桌面及背板板材：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高三聚氰胺浸渍防火板饰面，产品等级为E1级，封边采用优质≥2.0mm厚PVC封边； 2、基材：采用符合E1标准的优质中密度板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到我国相关标准； 3、脚架：采用高密度无缝铁管，钢脚≧1.5mm厚特质钢脚，一级冷轧钢，一次成型，经酸洗磷化防腐，使用防腐蚀材料，有优越的抗酸碱及有机溶剂的能力； 4、静电喷塑：①钢质部件采用乳化剂和碱性助剂，磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，②亚光热固性环氧聚酯粉末高温固化（喷涂厚度0.025～0.03mm、硬度≧0.4mm、冲击强度≧3.92J无剥落、裂纹或皱纹等、附着力一级、光泽度≧65%、耐腐蚀耐盐水24H，不锈蚀、不鼓泡、不裂； 5、可折叠，不用或搬移时可折叠起来，收纳方便； 6、万向轮：采用优质尼龙万向轮，可锁定，安全稳固，静音不伤地面； 7、置物架：采用优质钢制，可以用来放置用品之类的； 8、配件：家具专业五金配件； 9、6张组合直径≥1.5米； 10、单张尺寸为：≥760mm(弧长)*260mm(内边)*550mm(深)， 颜色需方选择，样式参照如图： 1-8-4 大月型单人桌 51张 1、板材：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高三聚氰胺浸渍防火板饰面，桌面≥25mm。产品等级为E1级，封边采用优质≥2.0mm厚PVC封边； 2、基材：采用符合E1标准的优质中密度板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到我国相关标准； 3、脚架：采用高密度无缝铁管，钢脚1.5mm厚特质钢脚，一级冷轧钢，一次成型，经酸洗磷化防腐，使用防腐蚀材料，有优越的抗酸碱及有机溶剂的能力； 4、静电喷塑：①钢质部件采用乳化剂和碱性助剂，磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，②亚光热固性环氧聚酯粉末高温固化（喷涂厚度0.025～0.03mm、硬度≧0.4mm、冲击强度≧3.92J无剥落、裂纹或皱纹等、附着力一级、光泽度≧65%、耐腐蚀耐盐水24H，不锈蚀、不鼓泡、不裂； 5、脚垫：可调节高度，防滑，防伤地板； 6、配件：家具专业五金配件 7、尺寸：≥直径700mm，中间最短深度≥400mm，颜色需方选择，样式参照如图： 1-8-5 三人移动课桌 357张 1、桌面及背板板材：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高三聚氰胺浸渍防火板饰面，产品等级为E1级，封边采用优质≥2.0mm厚PVC封边。 2、基材：采用符合E1标准的优质中密度板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。 3、脚架：采用高密度无缝铁管，钢脚≧1.5mm厚特质钢脚，一级冷轧钢，一次成型，经酸洗磷化防腐，使用防腐蚀材料，有优越的抗酸碱及有机溶剂的能力。 4、静电喷塑：①钢质部件采用乳化剂和碱性助剂，磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，②亚光热固性环氧聚酯粉末高温固化（喷涂厚度0.025～0.03mm、硬度≧0.4mm、冲击强度≧3.92J无剥落、裂纹或皱纹等、附着力一级、光泽度≧65%、耐腐蚀耐盐水24H，不锈蚀、不鼓泡、不裂。） 5、可折叠，收纳方便，采用移动便捷万向轮，也可锁定，安全稳固，静音不伤地面； 6、不锈钢置物架：采用优质不锈钢材质，长久使用不易变形，光滑美观，结实耐用； 7、尺寸≥1800mm(长)x400mm(深)x75cm(高)，颜色需方选择，样式参照如图： | 1批 |
|  | 1-9 | 其他椅凳类 | 1-9-1 固定式课桌椅 1320位 1、座板及靠背：基材采用采质多层热压成型，板面压榉木色防火板，座厚度≧15MM，切面为油漆或PVC封边，高端大气，结实耐用； 2、桌面及层板采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高三聚氰胺浸渍防火板饰面，封边采用优质≥2.0mm厚PVC封边带封边； 3、五金边框采用优质冷轧钢，酸洗除锈后静电喷涂喷粉； 4、椅座采用重力回弹机构，使椅座能收叠起来或展开，椅座支架厚度≧4.0MM冲压件； 5、制作工艺及质量要求：按照国家有关标准生产，各种钢制骨架表面经酸洗除锈，碱洗除油，磷化烘干等工艺，采用静电粉末喷涂（环氧聚脂粉末），使钢件具有优良的流平性和光泽，耐烘烤泛黄性，能有效地防止生锈和褪色；全部焊接口平直、牢固、无焊疵，焊接处打磨平整，各构件部分平直，横竖条搭接垂直，插口吻合，装配平整、牢靠、稳定； 6、单个座位尺寸≥550（宽）*300（深）*750（高）mm，单个座位承重≥250kg，座位单联或多联及颜色需方确定，座位参照样式如图： 1-9-2 单人学生椅 1303张 1、椅背和椅面：根据人体工程学原理，抗弯曲，耐磨，耐冲击，采用PP工程塑料一次性成型； 2、海绵：内为PU成型发泡棉，永不变形； 3、饰面：优质阻燃网布饰面，透气性强，色泽艳丽，耐磨性强； 4、椅脚：采用加厚1.5mm厚实心钢管，电镀均匀，保持亮泽； 5、尺寸≥410*410*445mm，颜色需方选择，参照样式如图： | 1批 |
|  | 1-10 | 装修工程 | 1-10-1 窗帘 395米 1、采用单层遮阳窗帘，遮光度≧85%； 2、正面高密度斜纹布料，背面高密度斜纹梭织； 3、原料成分：涤纶； 4、配套轨道。 1-10-2 现有课桌椅拆除及运输 3064位 1、现场拆除现有课桌椅； 2、修补填充拆除后地面螺丝洞； 3、搬运课桌椅下楼并运输到学校规定位置。 1-10-3 安装辅材及配件 1批 1、HDMI线缆若干； 2、6类网络线缆若干； 3、HD-SDI线缆若干； 4、4位多孔插座若干； 5、音箱线缆若干； 6、3.5莲花线缆若干； 7、控制线缆若干； 8、PVC线槽若干； 9、RJ45水晶头、控制端子头、BNC接插件、XLR接插件等若干； 10、数量满足此次39间教室改造使用需求。 1-10-4 教室环境改造 1项 1、2号楼教室门体及门框油漆，具体要求如下： (1)对现有门体及门框用砂纸打磨刮底； (2)对现有门体及门框使用聚酯漆进行喷涂； (3)至少喷涂三遍，直至漆膜平整； (4)共13扇门，需正反两面喷涂，前门9扇，尺寸为1.5米*2.1米*9=28.35平米，后门5扇，尺寸为1.2米*2.1米*5=12.6平米，合计40.95平米。 2、凸起建筑物拆除并修复，具体要求如下： (1)对教室后端现有凸起建筑物进行拆除并垃圾清理； (2)拆除后地面进行修复，铺设瓷砖； (3)拆除后墙面进行修复，采用白色乳胶漆粉刷（一底两面）； (4)每个拆除尺寸为6.5米（长）*0.7米（深）*0.9米（高）， 合计3个。 3、旧灯光风扇拆除及运输，具体要求如下： (1)拆除现有吊顶的灯光及风扇； (2)搬运灯光风扇下楼并运输到学校指 定位置; (3)总共439盏灯光，188个吊扇需拆除及运输。 4、8间教室讲台区域拆除及修复，每间教室具体要求如下： (1)拆除现有讲台踏台（拆除尺寸为：703*70*20cm）； (2)拆除现有黑板并修补墙面（拆除修补尺寸为：703*117cm）； (3)重新铺设塔台，尺寸为：700*100*15cm； (4)踏台表面及侧面铺设玻化砖。 5、21间教室讲台区域拆除及修复，每间教室具体要求如下： (1)拆除现有讲台踏台（拆除尺寸为：403*70*20cm）； (2)拆除现有黑板并修补墙面（拆除修补尺寸为：390*117cm）； (3)重新铺设塔台，尺寸为：400*70*15cm； (4)踏台表面和侧面铺设玻化砖。 6、天花修补及粉刷，具体要求如下： (1)铲除现有天花破损及脱落部分； (2)修平天花； (3)三遍腻子及打磨； (4)一遍底漆，采用环保乳胶漆涂刷； (5)两遍面漆，采用环保乳胶漆涂刷; (6)总共面积约为2260平米。 7、墙面修补及粉刷，具体要求如下： (1)铲除现有墙面破损及脱落部分； (2)修平墙面； (3)三遍腻子及打磨； (4)一遍底漆，采用环保乳胶漆涂刷； (5)两遍面漆，采用环保乳胶漆涂刷; (6)总共面积约为2930平米。 8、讲台区域墙面颜色改造，具体要求如下： (1)铲除讲台区域墙面破损及脱落部分； (2)修平墙面； (3)三遍腻子及打磨； (4)一遍底漆，采用环保乳胶漆涂刷； (5)三遍有色水性面漆，采用环保乳胶漆涂刷（颜色需方选择）； (6)总共面积约为780平米。 9、24cm厚度隔墙现场定制，具体要求如下： (1)采用24cm加气混凝土砌块现场定制砌墙； (2)底层采用14mm水泥砂浆基层耙底（双面）； (3)三遍腻子打磨（双面）； (4)一遍底漆（双面）； (5)二遍面漆（双面）； (6)其它辅件及人工; (7)面积约为22平米。 10、8间教室电路改造及铺设，每间教室具体要求如下： (1)从配电房引入6平方电缆至教室中（电缆为5芯三相电缆，布线套PVC管，线缆长度约为90米）； (2)2部空调专用电缆铺设（4平方电缆，电缆为5芯三相电缆，布线套PVC管，线缆长度约为20米）； (3)教室中配备配电箱（要求为16回路配电箱）及空气开关（满足现场使用需求）； (4)设备供电、环境供电分离，实现独立控制； (5)修复教室内损坏电路。 （每间教室尺寸约为123平米） 11、21间教室电路改造及铺设，每间教室具体要求如下： (1)从配电房引入6平方电缆至教室中（电缆为5芯三相电缆，布线套PVC管，线缆长度约为60米）； (2)空调专用电缆铺设（4平方电缆，电缆为5芯三相电缆，布线套PVC管，线缆长度约为15米）； (3)教室中配备配电箱（要求为16回路配电箱）及空气开关（满足现场使用需求）； (4)设备供电、环境供电分离，实现独立控制； (5)修复教室内损坏电路。 （每间教室尺寸约为61平米） | 1项 |
|  | 1-11 | 行业应用软件 | 1-11-1 大数据可视化分析平台 1套 1、教学资产的统计，根据设备名 称、数量、购置时间、设备状态（性能参数）、掌握学校总体资产情况，便于管理员及时按需对设备进行维护保养，预防设备故障，及时预警； 2、设备使用时间，设备使用累积时长; 3、教室设备使用记录，记录使用时间段、使用者等便于故障调查，追溯故障原因，筛查异常使用，避免设备非法使用； 4、设备完好率，统计当前设备完好率或者是否在线，便于学校资产管理，及时统计并安排拍故，根据情况合理安排管理人员、合理采购新设备； 5、设备故障率，记录设备故障频率，有助于分析设备是否需要更换，根据引起的故障原因可连带处理其他问题，例如设备频繁掉线可能是网络问题； 6、设备（状态）参数统计，记录设备关键参数，了解设备性能走势，预防故障发生。若设备已经发生故障，及时处理。根据设备状态，可推测教室是否有人使用，为学生提供自习室、教室使用申请提供方便； 7、教室环境数据提取，记录教室内环境参数，有助于了解教室环境变化，及时做出调整，将教室环境调整到最佳状态； 8、平台可根据需方实际情况进行修改和功能定制。 1-11-2 智能管控平台 1套 1、系统平台：基于B/S架构+C/S架构，在浏览器上打开网址并输入具有相应权限的账号即可登录并进行相关操作，亦可使用C/S架构来实现视频的快速加载； 2、支持远程查看教室多媒体及物联网设备的状态和使用状况，如：投影灯的使用时间，各种设备运行状态、维修记录，教室的实时温度、湿度、光照信息等；支持远程控制设备的开启与关闭； 3、提供课程表模板，支持Excel课程导入; 4、支持远程自定义和分配用户权限的管理功能,可以设置账户的平台功能操作权限，对任意终端、任意分区分组终端的操控权限； 5、管控平台软件支持IP数字语音广播功能、高清音视频传输与推送功能，支持定时广播、实时广播、强制直播等功能，支持实时播放、定时播放、网络PC端实时音视频在线直播功能，支持网络资源在线直播功能，支持对被广播接收教室进行分区分组，可任意选择广播直播到选定的教室； 6、实现计划任务的智能管理，支持定时统一关闭各教室多媒体设备的电源； 7、提供课表对接展示功能； 8、支持≥3路可视化信号（其中不低于2路摄像机信号，一路电脑信号）的统一界面显示（提供软件截图进行佐证）； 9、支持对教室内摄像机进行云台控制（提供软件截图进行佐证）； 10、支持远程查看教室内电脑的软件安装信息（包括软件名 称、发行者、安装时间、版本号）和硬件信息（包括cpu、内存、硬盘）；（提供软件截图进行佐证） 11、平台可根据需方实际情况进行修改和功能定制。 1-11-3 资产运维跟踪平台 1套 数据统计 1、数据展示模块，监控已解决，处理中，提交中等实时数据表况，并统计不同运维组的完成率；实时图表展示运维状态。可通过筛选某一时间段的某一个运维组的运维情况； 资产管理 1、资产概览表，统计资产总量、品 牌总量、分布点、平均使用时长，使用时间分布，资产厂商设备使用量分析、教学楼平均使用量分析； 2、资产创建登记，品 牌、型号、厂家、供货商、保修时间、资产编号、设备寿命等登记信息，并关联教室并生成二维码信息； 生命周期管理 1、通过数据采集同步，监测具备额定寿命的设备，进行提前预警，到达临界值时，推送信息给管理人员进行维护； 2、展示故障类型工单数量一览表，并统计故障类型占比； 设备运维管理 1、运维工单创建，可通过扫码填单或手工输入等方式实现设备报修工单的创建； 2、平台系统自动推送维修工单到院系管理人员或规定的管理人员，管理人员经过复核后可即时处理或再推送到校级管理人员中，校级管理人员经过复核后可即时处理或再推送到运维组进行处理，所有处理过程均实现节点的实时状态监控，具备互动功能，可填写阶段反馈；（提供软件截图进行佐证）； 3、运维数据导出，可导出运维中心任务列表数据； 4、运维组创建，通过创建运维组，可以实行精细化管理，细到教室、楼层、教学楼、院校等具备对设备类型的选择性管理； 5、运维组状态，实时显示运维组当前工单任务数，并通过运维组可快速定位工单列表； 6、运维状态过滤，显示所有工单状态，及当前运维人员自身需要处理的工单情况； 7、工单评价，管理员有权限对每一条工单进行评价，评价内容可推送到各级管理人员/运维人员及规定的管理人员(提供软件截图进行佐证）； 8、平台可根据需方实际情况进行修改和功能定制。 1-11-4 教学督导评价平台 1套 1、听评课创建：统一创建听评课的活动，在该次活动中可以选择听课人、评价模板等，到达上课时间后，所有听课老师即可进入听评课； 2、评课权限：校领导用户显示今天该校的全部课表；教研组长显示今天该教研组下老师的课表；年级主任显示今天该年级下的课表；班主任显示今天本班的课表； 3、评课预约：通过关联课表，可提前对课程进行制定计划，通评平台进行通知，非评课老师可以预约参与评课； 4、评课签到：评课老师通过登入平台，进入评课模块，系统自动登记评课老师的登入时间，学生考勤数据支持可通过校内考勤系统提供接口数据在评课模块显示学生到课情况； 5、直播评价：评课老师可通过量表评分对课程进行评价，也可以通过打点方式评价；非评课老师可对课程进行评论； 6、课后评价:支持课后评价模式，所有的课程都可以进行课后评价，无需实时同步课堂，解放了老师的时间； 7、评课统计：所有的评分以图表的形式进行数据展示，可以对老师评价数据进行全局分析，同时支持细化到每一门课程评价数据； 8、课程管理：已听课程以列表的形式显示当前用户已经听过的课程，包括通过直播、点播听课进行评价的课程和通过预约进行听课的课程； 9、量表设 计：通过平台建立量表模板或通过外部导入模板，支持多套量表模板的调用； 10、平台可根据需方实际情况进行修改和功能定制。 1-11-5 录播集中管理平台 1套 1、支持录播设备的添加接入、修改和配置，实现无缝直播点播，支持多画面直播和点播。支持查看学校所有录播设备的在线状态。支持对录播主机进行视图模式、导播模式等配置，支持对全部或部分录播主机进行批量添加台标，支持对通道进行基本信息、视频分辨率、视频帧率等配置； 2、支持接入前端IPC/IPD、VGA编码器、CVR/NVR存储； 3、直播转点播：发布的直播课程结束后，支持自动变成点播课程，无需人工操作； 4、用户和角色管理：支持校级管理员以单个添加、批量导入两种方式添加教师和学生用户。支持教师、学生用户注册，支持校级管理员对注册教师用户进行审核。支持创建角色，并对角色进行组织权限和功能权限的配置。支持对用户进行角色设置，实现分工管理和职责到人； 5、在线巡课：支持对角色配置在线巡课功能，拥有该功能的角色用户，可实时的监看校内所有的录播教室的授课情况； 6、课堂录像：支持对角色配置课堂录像功能，拥有该功能的角色用户，可按教师查看全校的课堂录像； 7、资源统计：支持校级管理员查看本校资源数量； 8、评比活动：支持发起教学视频的评比活动。支持设置参赛作品、设置评委。支持自定义评分规则。支持评委对参赛作品按照评分规则进行评分。支持后台查看评委的评分、设定评比奖项并公布成果； 9、存储配置：支持按照学校的实际存储空间，选择“自动存储”、“手动存储”或“自定义存储”配置。自动存储，即支持管理员导入课表，平台根据课表自动抓流、自动转码，满足常态化录播的需求。手动存储，即所有课程都需要手动存储，节省存储空间。自定义存储，即按需选择教师和教室，选中的课程将进行自动存储； 10、支持网速保护，学校可按实际带宽，设置需要保护网速的时间段。支持按教室对上下课时间微调，用于解决各教学楼间上下课时间有偏差的问题； 11、移动App，支持基于iOS系统和Android系统的智能手机APP访问，对课程进行点播直播，并支持资源的模糊搜索； 12、个人信息：支持用户对个人资料、登录密码进行编辑管理。支持用户设置密保问题，在用户忘记密码时，支持通过密保问题找回密码； 13、教师课表：支持教师用户查看本周课表。对于课表中已上过的课程，可查看课程录像、上传视频、设置视频是否可下载、上传教案、增加知识点，并支持教师用户申请发布点播课程。课表中未上的课程，可申请发布为直播课程，通过后显示直播预告； 14、视频管理：支持教师用户查看常态化自动录制的视频，支持教师用户上传自己的视频，支持教师用户对这两类视频进行下载、在线编辑、删除等操作。支持多个视频关联到同一个课程； 15、在线编辑：支持为视频课程添加片头片尾；对原视频进行裁剪，生成新视频并关联到课程；支持多画面资源模式的在线编辑，同步编辑多个画面； 16、支持教师和学生用户查看收藏的课程，查看历史播放记录； 17、支持教师查看个人资源的相关数据（资源总数、资源被收藏、资源获赞数、教师自己的评论获赞数），支持教师查看通知类信息； 18、点播课程展示：支持教师用户申请发布点播课程，支持管理员审核教师的发布申请，支持管理员手动推荐课程进行展示。平台支持点播课程的师生共评，根据评分结果，自动遴选出优质点播课程进行展示。支持按课程名 称、按教师姓名搜索课程，支持对搜索结果按时间、人气、评分等多种方式排序。一个点播课程可对应一个或多个视频资源； 19、播课程应用：支持用户收藏课程；允许下载的视频，在下载时，支持选择高清和标清两种清晰度；已设置知识点的视频，在观看时可查看知识点列表，点击列表中的某一知识点，跳转播放该知识点； 20、支持用户对点播课程点赞、取消点赞，显示课程总点赞数。支持用户对课程评论，对课程评论点赞，显示精彩评论和最新评论； 21、直播课程：支持教师申请发布直播课程，支持管理员审核教师的发布申请，支持管理员手动推荐直播课程。直播课程发布后，会生成直播预告； 22、支持基于flash播放器视频播放，用户不需要再额外安装其它播放器等； 23、支持多种视图模式，如单画面电影模式、画中画模式、三分屏四分屏模式等，同步播放教师画面、学生画面、课件画面； 24、转码时支持标清、高清等多种清晰度设置，播放时可进行切换； 25、平台可根据需方实际情况进行修改和功能定制。 1-11-6 智能门禁管理系统 1套 1、灵活的权限管理：可以设置某个人能过哪几个门，或者某个人能过所有的门，也可设置某些人能过哪些门，设置结果可以按门或者按人来排列，用户可以很清晰地看到某个门哪些人能过，或者某个人可以通过哪些门，一目了然，并可以打印或者输出到Excel报表中； 2、时间段权限管理功能：可以设置某个人对某个门，星期几可以进门，每天几点到几点可以进门； 3、脱机运行，通过软件设置上传后，控制器会记住所有权限和记录所有信息，即使电脑软件和电脑关闭，系统依然可以正常脱机正常运行，即使停电信息也永不丢失； 4、实时监控：照片显示门状态显示功能，可以实时监控所有门刷卡情况和进出情况，可以实时显示刷卡人预先存储在电脑里的照片，以便管理人员和本人核对，如果接上了门磁信号线，用户可以一目了然看到哪些门是开着的，哪些门是关着的。合法卡的实时记录以绿色的方式显示，非法卡的记录以橙色的方式记录，报警记录以红色的方式显示，便于提醒保安人员注意； 5、实时提取功能：用户可以边实时监控，边自动提取控制器内的记录，刷一条就上传一条到电脑数据库里。； 6、强制关门和强制开门功能：如果某些门需要长时间打开的话，可以通过软件设置其为常开，某些门需要长时间关闭不希望任何人进入的话，可以设置为常闭。或者某些特定时候，例如需要关门抓贼等也可以设置为常闭。 7、远程开门功能：管理员可以在接到指示后，点击软件界面上的“远程开门”按钮远程地打开某个门。 1-11-7 对接服务 1项 ★整体系统需包括对接服务，具体内容如下： (1)对以上各个平台（大数据可视化分析平台、智能管控平台、资产运维跟踪平台、教学督导评价平台、录播集中管理平台）实现教学管理一体化模式对接，实现单点登录（即登录一次即可进入所有平台）、统一用户界面（即各平台在一个界面中显示）、统一权限设置及管理（提供现场演示）； (2)与学院现有统一身份认证的数据中心系统平台对接，实现单点登录、统一身份认证、教务数据、课表数据的流通和交互； (3)对学校现有教学楼的教学监控摄像机（共192路摄像机）进行对接，接入教学管理中心进行可视化应用，同时无缝接入福建省国家教育考试巡视监控系统； (4)对学校现有其它教室的网络中控（80台）接入一体化教学管理系统平台中进行统一管理及控制，控制原有教室的网络中控进行上课、下课操作，实现所有教室的统一管理。（提供现场演示，教室原有的网络中控由采购方统一提供）； (5)对2号楼8间常态化录播系统进行对接，接入到教学管理中心进行统一管理、配置、录制及控制。 | 1批 |

3.安装、调试及培训要求

1）中标人负责所有货物的运输、安装和调试工作，包括原桌椅的搬运。

2）中标人在设备安装前应派员进行实地勘察，设 计安装调试方案，确保有关线路设 计合理、运行可靠、维护方便。

3）中标人在用户安装现场所发生的一切费用由中标人承担。

4）中标人免费负责设备使用、维护的培训工作（包括其他现场的前期培训和安装、调试完毕后的现场培训）。

5）中标人在安装过程中须对现场未拆除货物进行保护，不得损坏现有货物。

6）中标人在安装现场所产生的垃圾需自行清理至校外（政府指 定垃圾场所），并做好现场卫生交付给采购人使用。

7）符合室内装修环保国家标准要求。

4.验收要求

1）投标人必须为使用单位设 计、安装、调试、使用、维修提供足够的技术资料和技术保障。提供有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等。如发现“三无产品”（即在设备上无中文标明的产品名 称、生产厂厂名和厂址的标牌）、翻新或以次充好的产品，采购人有权拒绝接收。

2）投标人必须派技术人员到现场安装调试，安装完毕派专业人员检查安装质量。若产品验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求，使用单位有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标人全部承担。

3）系统安装完成后，由采购人进行设备和软件测试，投标人必须给予充分的配合。单项产品安装完成后，由投标人进行产品自身性能的测试。整套系统安装完成后，由采购人对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试和性能测试。

5.售 后服务及保修承诺要求

1）质保期：货物提供3年免费质保，3年免费上门服务；质保期自验收合格之日起计算。

2）质保期内：在设备保修期内，系统硬件设备若发生故障，要求投标人2个小时内到现场维修响应，投标人到现场响应后，应在4小时内完成设备的维修，如果故障无法在24小时之内排除，投标人应提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容产品，并到现场完成设备更换，以保证系统的正常运行。

3）质保期外：投标人提供设备终身有偿维修，免费上门维修服务，软件故障应无偿维护，硬件故障只收取相应的配件费用。

4）投标人应根据招标文件的质量保证、售 后服务基本要求，对投标产品的质量保证、免费保修期、特殊保修条款、有偿服务范围和免费更换配件等作出明确承诺和说明。各投标人还可视自身能力在投标文件中可提供更优、更合理的售 后服务计划和内容。

6.技术资料要求

设备验收前，中标人须提供完整的技术资料。中标人应向用户方提供以下原包装箱内的所有原厂资料及附件1套，其费用包括在投标价格中：

1）技术说明书；

2）使用说明书；

3）安装、维修及操作手册；

4）合同中要求的其他文件资料。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省福州市仓山区福建船政交通职业学院 
2、交付时间：合同签订后 45日历日内。
3、交付条件：合同签订后 45 自然日内安装调试完毕，并确保验收合格交付采购人使用。
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：5%。说明：中标金额的 5 %。待项目验收合格后转为质量保证金。在货物正常运行 1 年后，中标人完整履行合同，由采购人予以全额无息退还。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 详见采购方案 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 所有货物运至采购人指定地点安装并调试完毕，经验收合格后15 个工作日支付合同总价的100%。 |

/

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

各品目号产品技术参数里需另提供证明的列表

注：仅供投标人投标时参 考，具体以技术参数要求为准。

| 序号 | 品目号 | 货物名 称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 教学专用仪器1 | 1-1-1双通道功放（需提供3C认证）。 |
|  |  |  | 1-1-2四通道功放（需提供3C认证）。 |
|  |  |  | 1-1-10液晶显示屏（需提供强制节能及3C认证）。 |
| 2 | 1-2 | 投影仪 | 激光投影机（需提供强制节能及3C认证） 7、▲亮度：≥5000流明(提供带有CNAS标识的权威机构出具的有效检测报告进行佐证，原件备查)； 10、整机≥IP5X级增压防尘(提供带有CNAS标识的权威机构出具的有效检测报告进行佐证，原件备查)； 11、支持四角校正，曲面矫正，垂直水平梯形校正±30°(提供带有CNAS标识的权威机构出具的有效检测报告进行佐证，原件备查)； 12、噪音水平：≤34dB，低静音设 计(提供带有CNAS标识的权威机构出具的有效检测报告进行佐证，原件备查)； 16、满足能效等级1级标准，并能在《中国能效标识网》中查询到相关信息(提供查询截图证明)； 17、整机平均无故障时间(MTBF)：≥30000小时(提供带有CNAS标识的权威机构出具的有效检测报告进行佐证，原件备查)； 18、★提供产品官网链接及官网技术参数截图进行佐证。 |
| 3 | 1-3 | 投影仪 | 超短焦激光投影机（需提供强制节能及3C认证） 8、▲亮度：≥3800流明(提供带有CNAS标识的权威机构出具的有效检测报告进行佐证，原件备查)； 10、整机≥IP5X级增压防尘(提供带有CNAS标识的权威机构出具的有效检测报告进行佐证，原件备查)； 11、支持四角校正，曲面矫正，垂直水平梯形校正±30°(提供带有CNAS标识的权威机构出具的有效检测报告进行佐证，原件备查)； 12、噪音水平：≤32dB，低静音设 计(提供带有CNAS标识的权威机构出具的有效检测报告进行佐证，原件备查)； 16、满足能效等级1级标准，并能在《中国能效标识网》中查询到相关信息(提供查询截图证明)； 17、整机平均无故障时间(MTBF)：≥30000小时(提供带有CNAS标识的权威机构出具的有效检测报告进行佐证，原件备查)； 18、★提供产品官网链接及官网技术参数截图进行佐证。 |
| 4 | 1-4 | 教室智能系统（核心产品） | 终端主机要求： 9、▲主机采用≥4核心1.5GHz的智能CPU，以便满足运行各种应用（提供主机主板主芯片照片并标注清晰，并提供芯片官网链接及相对应的规格说明截图）； 10、▲主机内嵌安卓操作系统，内嵌安卓系统操作界面，安装WORD、Excel、PPT、优酷、浏览器、播放器等常用软件，以便在教室计算机出现故障时能够快速切换至安卓操作系统进行教学（提供内嵌安卓系统的操作界面截图进行佐证）； 11、主机支持对第三方录播系统进行控制，可对第三方录播系统进行录制，暂停，停止，直播开启等操作(提供操作界面截图)； 12、内置嵌入式WEB操作系统，可查看终端主机的使用情况和基本信息，可对终端主机的进行配置及操作，如显示设备信息、设备状态、软件面板、投影机配置等功能(提供主机嵌入式WEB系统“联网状态”界面及“控制面板”界面图)； 13、内置无线投屏系统，非拼凑而成，功能要求（提供投屏功能应用截图进行佐证）： 支持Windows、Andriod、iOS、MAC系统设备的投屏功能，支持Miracast、Airplay协议； 支持单屏双画面同时无线投屏； 支持扫码直接无线投屏； 提供排队策略及控制模式，实现投屏授权控制； 支持内嵌白板批注功能。 |
| 5 | 1-5 | 教学电脑 | 提供强制节能及3C认证。 |
| 6 | 1-7 | 教学专用仪器2 | 1-7-8 4K专业录播系统（核心产品） 5、内置授课电脑画面变化侦测算法，无需在教师授课电脑上安装任何程序就能够探测到教师动鼠标、PPT翻页等动作并将VGA画面切入导播画面。同时支持用户手动对电脑变化检测区域进行设定，最多支持绘制5个变化检测区，从而有限规避因电脑上程序的自动运行而导致的录播画面误切换(提供软件功能界面截图进行佐证)； 7、内置直播客户端，点击直播观看按钮就能看到录播的直播画面；同时支持移动设备通过扫描直播观看页面上的二维码直接在移动设备上观看直播(提供软件功能界面截图进行佐证)； 8、录播设备内置微媒体发布功能，能够通过网络将录播画面实时推送到所有规定分组的显示接收端(提供软件功能界面截图进行佐证)； 9、系统内置简单非编功能，能支持音视频内容截取、合并、片头片尾添加、背景音乐添加功能等(提供软件功能界面截图进行佐证)； 13、为适应不同应用场景，任何一项资源画面都应可配置为是否允许切入导播画面，是否需要单独直播(提供软件功能界面截图进行佐证)； 14、能够设置录播机加电启动模式，支持设备定时开机定时关机、定时录制(提供软件功能界面截图进行佐证)； |
|  |  |  | 1-7-11 交互式多点触控白板 11、产品通过中国环境标志（Ⅱ型）认证，提供证书复印件进行佐证； 12、产品平均无故障时间(MTBF)：≥60000小时(提供带有CNAS标识的权威机构出具的有效检测报告进行佐证，原件备查)； 13、产品提供由国家电子计算机质量检测监督检验中心出具的≥72h盐雾检测报告。 |
| 7 | 1-11 | 行业应用软件 | 1-11-2 智能管控平台 8、支持≥3路可视化信号（其中不低于2路摄像机信号，一路电脑信号）的统一界面显示（提供软件截图进行佐证）； 9、支持对教室内摄像机进行云台控制（提供软件截图进行佐证）； 10、支持远程查看教室内电脑的软件安装信息（包括软件名 称、发行者、安装时间、版本号）和硬件信息（包括cpu、内存、硬盘）；（提供软件截图进行佐证） |
|  |  |  | 1-11-3 资产运维跟踪平台 设备运维管理： 2、平台系统自动推送维修工单到院系管理人员或规定的管理人员，管理人员经过复核后可即时处理或再推送到校级管理人员中，校级管理人员经过复核后可即时处理或再推送到运维组进行处理，所有处理过程均实现节点的实时状态监控，具备互动功能，可填写阶段反馈；（提供软件截图进行佐证）； 7、工单评价，管理员有权限对每一条工单进行评价，评价内容可推送到各级管理人员/运维人员及规定的管理人员(提供软件截图进行佐证）。 |

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、联合体各方约定以（本项目采用综合评分法的，应填写“具体成员方的全称”；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料（包括但不限于：投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明），证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。